# Okolišna održivost tehnologije adheziva

# Prof. dr. sc. Sanja Lučić Blagojević

# Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije

# Marulićev trg 19, 10000 Zagreb

# e-mail: slucic@fkit.hr

Najvažniji čimbenici koje je potrebno uzeti u razmatranje okolišne održivosti tehnologije adheziva su podrijetlo ulaznih sirovina, potrošnja energije u procesu proizvodnje, te utjecaj na onečišćenje okoliša. Uobičajena formulacija adheziva sadrži osnovnu polimernu komponentu koja se dobiva najčešće iz neobnovljivog izvora nafte i različitih drugih aditiva, te u nekim vrstama adheziva kapljevitog medija koji su organska otapala ili voda. Okolišna održivost tehnologije adheziva ovisi o opravdanosti izbora osnovne sirovine i aditiva, i posebno danas, sve manjeg udjela organskih otapala u formulacijama.

U okviru predavanja biti će predočena analiza proizvodnje i udjela pojedinih vrsta adheziva, obzirom na polimernu komponentu u zapadnoj Europi i usporedba s proizvodnim programom malog-srednjeg proizvođača Metakem d.o.o., Ludbreg, Hrvatska. Također će biti prikazani rezultati analiza stiren-izoprenskih adheziva na osnovi organskog otapala metilen–klorida i polikloroprenskih na osnovi vode. Ispitivana im je kontaktna ljepljivosti što je praćeno na supstratu poliuretanskih pjena u određenom  vremenu s ciljem da se definira optimalno vrijeme sušenja i maksimalno otvoreno vrijeme. Krutim uzorcima adheziva određivana su toplinska svojstva tehnikom diferencijalne pretražne kalorimetrije (DSC)  te rastezna svojstva adheziva na osnovi vode. Karakteristike polikloroprenskih adheziva na osnovi vode mogu se poboljšati sniženjem pH adheziva. Kao najbolji dodatak za ovu namjenu pokazala se otopina glicina. Ispitivanja stabilnosti pokazala su odlične karakteristike svih formuliranih adheziva.